## Slide 1: Fonte de Alimentação AC 68400032
Introdução:
A fonte AC foi especialmente projetada para ser utilizada com a OLT GPON V1600G0-B, ela é equipada com sistemas de proteção contra curto-circuito e sobrecarga, garantindo a segurança do equipamento contra danos decorrentes de falhas elétricas.
Além disso, são dotados mecanismos de proteção contra sobretensão, visando prevenir ou mitigar problemas ocasionados por descargas atmosféricas ou distúrbios na rede de distribuição elétrica.
Esses recursos proporcionam uma operação mais confiável e durável da OLT, assegurando a integridade dos sistemas em situações adversas.

## Slide 2
Especificações técnicas |  | Fonte de alimentação CA
Entrada | Tensão nominal | 110 V/220 V
 | Variação máxima de tensão | 100 V CA~240 V CA
 | Corrente | 2A máximo
 | Freqüência de rede elétrica | 50Hz~60Hz
 | Variação máxima da frequência da rede elétrica | 47Hz~63Hz
Saída | Voltagem nominal | +12 Vcc
 | Variação de tensão | +11,7 Vcc~+12,24 Vcc
 | Corrente | 0~4,2A
 | Poder | 50 W
 | Eficiência | 88% em carga máxima
 | Ondulação e ruído | C
Proteções | Entrada | Sobrecorrente – através de fusível
 | Saída | Curto-circuito: retorna à operação normal após cessar o curto-circuito Sobrecarga: atua entre 110%~160%Io da corrente nominal, retornando à operação normal quando cessa a condição de operação Sobretensão: atua entre 115%~140%Vo da tensão nominal, retornando à operação normal quando cessa a condição de operação
 | Contra surtos | CM±4kV, DM±2kV, 8/20us, Critério de desempenho A
Sinalização luminosa |  | N / D
Faixa de temperatura Operação |  | -40°C~80°C
Faixa de umidade operacional relativa |  | 5%~95%
Requisitos de segurança | Isolamento dielétrico | Entrada-Saída: 50 Hz, teste de 3000 Vca, duração de 1 minuto, corrente de fuga menor que 10 mA, sem arco ou ruptura; Entrada-GND: 50 Hz, teste de 1500 Vca, duração de 1 minuto, corrente de fuga menor que 10 mA, sem arco ou ruptura; Saída-GND: teste de 500 Vcc, duração de 1 minuto, corrente de fuga menor que 5 mA, sem arco ou ruptura
 | Resistência de Isolamento | Resistência de isolamento com entrada para saída não inferior a 10 MΩ quando a tensão de teste é 500 Vdc
Dimensões (L x A x P) |  | 50,8*34,5*101,6 mm
Peso |  | 160g
Garantia |  | 3 Meses
Código |  | 68400032
IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR
CONTATO
ACESSE NOSSAS REDES
VSOLBRASIL WWW.VSOLBR.COM
SUPORTE
(11) 91464-6377
COMERCIAL
(11) 97674-8790
ACESSE NOSSAS REDES
VSOLBRASIL WWW.VSOLBR.COM