## Slide 1: Fonte de Alimentação DC 68400033
Introdução:
A fonte DC foi especialmente projetada para ser utilizada na OLT GPON V1600G0-B, ela é equipada com sistemas de proteção contra curto-circuito e sobrecarga, garantindo a segurança do equipamento contra danos decorrentes de falhas elétricas.
Além disso, são dotados mecanismos de proteção contra sobretensão, visando prevenir ou mitigar problemas ocasionados por descargas atmosféricas ou distúrbios na rede de distribuição elétrica.
Esses recursos proporcionam uma operação mais confiável e durável da OLT, assegurando a integridade dos sistemas em situações adversas

## Slide 2
Especificações técnicas |  | Fonte de alimentação DC
Entrada | Tensão nominal | 48 Vcc
 | Variação máxima de tensão | 36 VCC ~ 75 VCC
 | Corrente | 1,5 A máximo
Saída | Tensão nominal | 12V
 | Variação de tensão | +11,76 Vcc ~ +12,24 Vcc
 | Corrente | 0~4,2A
 | Poder | 50 watts
 | Eficiência | 92,5% em carga máxima
 | Ondulação e ruído | 50 mV (pp) máximo
Proteções | Entrada | N / D
 | Saída | Curto-circuito: retorna à operação normal após o curto-circuito cessar Sobretensão: atua entre 13,2 V ~ 14,5 V da tensão nominal, retornando à operação normal quando a condição de operação cessa
 | Acima da temperatura | Opera a partir de 110 °C, retornando ao funcionamento normal quando a condição cessa de atuar.
 | Contra surtos | N / D
Sinalização luminosa |  | N / D
Faixa de temperatura Operação |  | -40~85°C
Faixa de umidade operacional relativa |  | 10~90%
Requisitos de segurança | Isolamento dielétrico | N / D
 | Resistência de Isolamento | Tensão de teste 500 Vdc; resistência de isolamento não inferior a 30 MΩ
Dimensões (L x A x P) |  | 22,8 x 12,7 x 58,4 mm
Peso |  | 35g
Garantia |  | 3 Meses
Código |  | 6840033
IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR
CONTATO
ACESSE NOSSAS REDES
VSOLBRASIL WWW.VSOLBR.COM
SUPORTE
(11) 91464-6377
COMERCIAL
(11) 97674-8790
ACESSE NOSSAS REDES
VSOLBRASIL WWW.VSOLBR.COM